## Slide 1: Tiltak på eksisterende byggverk
Bodø 17. juni 2015

## Slide 2: Pbl. kap 31
§ 31-1
  Historisk, arkitektonisk og annen kulturell verdi
§ 31-2
  Krav ved tiltak på eksisterende byggverk

## Slide 3
§ 31-2.Tiltak på eksisterende byggverk
Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. På byggverk som er, eller brukes, i strid med senere vedtatt plan, kan hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift bare tillates når det er i samsvar med planen.
Kommunen kan sette som vilkår for å tillate tiltak etter § 20-1 at også andre deler av byggverket enn det tiltaket gjelder settes i forsvarlig stand i samsvar med relevante tekniske krav. Dette kan gjøres når kommunen finner at byggverket er i så dårlig stand at det av hensyn til helse, miljø eller sikkerhet ellers ikke vil være tilrådelig å gjennomføre det omsøkte tiltaket.
Er det vedtatt å ekspropriere byggverket, kan kommunen unnlate å gi tillatelse til tiltaket. Det samme gjelder hvis eieren er gitt forhåndsvarsel etter oreigningslova om ekspropriasjon. For øvrig gjelder oreigningslova § 28. Er ekspropriasjonen ikke avgjort, må avgjørelsen foreligge senest 12 uker etter at søknaden om tillatelse er mottatt.
Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Departementet kan gi forskrifter som nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse etter leddet her.
For å sikre hensiktsmessig bruk av eksisterende byggverk og unngå urimelige kostnader, kan departementet gi forskrifter om hvilke krav som gjelder ved tiltak på eksisterende byggverk

## Slide 4: Pbl. § 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk
Utg. punkt
  Alle krav gjelder (lov, forskrift, plan)
For hvilke tiltak slår kravene inn?
Hvilke materielle krav gjelder jf. TEK10?
Hvilke krav er relevant for tiltaket?
Kommunens adgang til å gi unntak?
Forskrifter etter 4 og 5 ledd

## Slide 5: Hvilke arbeider/tiltak omfattes
Ikke «vedlikehold og oppussing»
Tiltak
  § 1-6 alle arbeid på bestående byggverk
  § 20-1 arbeid som reguleres av byggesaksbestemmelsene (også unntakene)
  Grensen vil være om arbeidet er en «vesentlig endring eller vesentlig reparasjon» som er søknadspliktig etter §20-1, b)

## Slide 6: Arbeid som normalt ikke omfattes
Utskifting av vinduer (som ikke er fasadeendring)
Deler av kledning
Omlegging av tak
Inngangsdør
Mindre ombygginger (lettvegger)
Mindre rørleggerarbeid osv.

## Slide 7: Tiltak som omfattes er bl.a.
Tilbygg/påbygg
Nytt våtrom – tiltakshavers ansvar
Vesentlig reparasjon, ombygging og hovedombygging
Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel)

## Slide 8: Forholdet til plan
Byggverk som er eller benyttes i strid med plan er lovlige
Nye tiltak som nevnt i bestemmelsen må være i samsvar med plan
Kan foreta mindre arbeider

## Slide 9: Hvilke tekniske krav gjelder?
TEK 10 gjelder for alle «tiltak»
Ot.prp. 45 (2007-2008) «relevante krav»
dvs. sammenheng mellom tiltak og krav
    Den delen eller funksjon tiltaket omfatter
    Bruksendring – bruksenhet som nybygg
    Hovedombygging – hele byggverket
    Uteareal/parkering ved ny boenhet
    Ikke fasadeendring/tilbygg og parkering/atkomst

## Slide 10: Skal alle krav oppfylles?
  Relevant = Fornuftig forståelse
  Må ha påviselig effekt
    energi (isolasjon/vinduer/tilbygg)
  Urimelige kostnader
    Bidra til bruk av eksisterende bebyggelse

## Slide 11: Vilkår til andre deler av byggverk
I så dårlig forfatning at omsøkt tiltak ikke vil være forsvarlig ut fra hensynet til helse, miljø og sikkerhet
  eks. brann – rømningsveier og bærekonstruksjoner i andre deler av bygget
  saklig sammenheng
  Ikke krav/vilkår til nabobebyggelse

## Slide 12: Unntak fra tekniske krav
sikre hensiktsmessig bruk
  uforholdsmessige kostnader
  forsvarlig
  nødvendig
  vilkår
  Lite veiledning – typisk butikk, bevertning, museum i gamle bygg med vilkår sprinkling
  Bevaringsverdige bygg?
  Omdanning loft/kjeller til boareal?

## Slide 13: Forskriftshjemmel
Inntatt i 4 og 5 ledd 20. august 2012
  Hensiktsmessig med avklaring og definisjoner av innholdet i kriteriene for kommunens unntak i forskrift
Bygging i fareområder
  §28-1 og TEK kap. 7
  Løse opp for eksisterende byggverk
  Ikke nye boenheter